## Додаток 2 
до критеріїв

### Перелік критеріїв, їх показників, кількості балів за кожним показником, шкали балів та періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки

| Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) | Показники критеріїв | Кількість балів |
| --- | --- | --- |
| 1. Вид об’єкта (приміщення, будівля, споруда, будинок, територія), що належить суб’єкту господарювання на праві власності, володіння, користування (далі — об’єкт)* | 1) об’єкт підвищеної небезпеки, визначений відповідно до Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» | 31 |
|  | 2) об’єкт державної власності, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 83 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 20, ст. 555), та належить до: |  |
|  | сфери оборони | 33 |
|  | паливно-енергетичного комплексу | 35 |
|  | транспортної галузі | 21 |
|  | підприємств, що забезпечують розміщення і зберігання матеріальних цінностей державного резерву | 30 |
|  | агропромислового комплексу | 25 |
|  | сфери телекомунікацій та зв’язку | 20 |
|  | авіаційної та ракетно-космічної промисловості | 30 |
|  | машинобудівної промисловості | 20 |
|  | металургійного комплексу | 22 |
|  | хімічного комплексу | 31 |
|  | наукової діяльності | 10 |
|  | сфери стандартизації, метрології та сертифікації | 12 |
|  | гідрометеорологічної діяльності | 14 |
|  | промисловості будівельних матеріалів | 21 |
|  | фінансово-бюджетної сфери | 15 |
|  | харчової промисловості | 18 |
|  | легкої промисловості | 20 |
|  | поліграфії | 16 |
|  | геологорозвідувальної галузі | 16 |
|  | 3) об’єкти метрополітену | 28 |
|  | 4) об’єкти, включені до Державного реєстру нерухомих пам’яток (відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини»), які належать до пам’яток культурної спадщини: |  |
|  | національного значення | 30 |
|  | місцевого значення | 10 |
|  | 5) об’єкти, які згідно з ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою» належать до: |  |
|  | промислових, складських будівель (споруд), зовнішніх установок, які за категорією вибухопожежної небезпеки відносяться до категорії «А», «Аз» або «Б», «Бз» | 36 |
|  | промислових будівель (споруд), зовнішніх установок, які за категорією пожежної небезпеки відносяться до категорій «В» та «Вз», площею до 1 тис. кв. метрів | 5 |
|  | промислових будівель (споруд), які за категорією пожежної небезпеки відносяться до категорії «В», площею від 1 тис. кв. метрів до 5 тис. кв. метрів | 15 |
|  | промислових будівель (споруд), які за категорією пожежної небезпеки відносяться до категорії «В», площею 5 тис. кв. метрів та більше | 36 |
|  | складських будівель (споруд), які за категорією пожежної небезпеки відносяться до категорії «В», площею до 5 тис. кв. метрів | 5 |
|  | складських будівель (споруд), які за категорією пожежної небезпеки відносяться до категорії «В», площею від 5 тис. кв. метрів до 10 тис. кв. метрів | 15 |
|  | складських будівель (споруд), які за категорією пожежної небезпеки відносяться до категорії «В», площею 10 тис. кв. метрів та більше | 36 |
|  | 6) об’єкти, які мають (експлуатують) підземні, цокольні та/або підвальні поверхи (крім тих, де розміщено лише інженерне обладнання та комунікації) | 10 |
| 2. Площа об’єкта | 1) до 300 кв. метрів включно | 1 |
|  | 2) від 300 кв. метрів до 2000 кв. метрів включно | 13 |
|  | 3) понад 2000 кв. метрів до 7500 кв. метрів включно | 21 |
|  | 4) понад 7500 кв. метрів до 20000 кв. метрів включно | 26 |
|  | 5) понад 20000 кв. метрів | 31 |
| 3. Максимальна розрахункова (проектна) кількість людей, які постійно або періодично перебувають на об’єкті (відповідно до ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва»)* | 1) постійне перебування до 50 осіб | 5 |
|  | 2) постійне перебування від 50 до 400 осіб | 10 |
|  | 3) постійне перебування понад 400 осіб | 15 |
|  | 4) періодичне перебування до 100 осіб | 5 |
|  | 5) періодичне перебування від 100 до 1000 осіб | 10 |
|  | 6) періодичне перебування понад 1000 осіб | 15 |
| 4. Умовна висота об’єкта (висота, яка визначається різницею позначок найнижчого рівня проїзду (встановлення) пожежних автодрабин (автопідйомників) і підлоги верхнього поверху без урахування верхніх технічних поверхів, якщо на технічних поверхах розміщено лише інженерні обладнання та комунікації будинку) | 1) до 9 метрів | 5 |
|  | 2) від 9 метрів до 26,5 метра включно | 10 |
|  | 3) від 26,5 метра до 47 метрів включно | 20 |
|  | 4) понад 47 метрів | 30 |
| 5. Наявність та масштаб небезпечних подій, надзвичайних ситуацій, які сталися на об’єкті протягом останніх п’ять років, що передують плановому періоду* | 1) загибель від 1 до 3 осіб | 10 |
|  | 2) загибель 3 осіб та більше | 20 |
|  | 3) травмування (втрата працездатності) від 1 до 5 осіб | 5 |
|  | 4) травмування (втрата працездатності) 5 осіб та більше | 10 |
|  | 5) завдання майнової шкоди у великому розмірі*** | 10 |
|  | 6) завдання майнової шкоди в особливо великому розмірі*** | 15 |
|  | 7) надзвичайна ситуація державного рівня | 20 |
|  | 8) надзвичайна ситуація регіонального рівня | 15 |
|  | 9) надзвичайна ситуація місцевого рівня | 10 |
|  | 10) надзвичайна ситуація об’єктового рівня | 5 |
|  | 11) небезпечні події (надзвичайні ситуації) відсутні | 0 |
| 6. Клас наслідків (відповідальності) під час будівництва об’єкта (відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»)** | 1) об’єкт із значними наслідками (СС3) | 41 |
|  | 2) об’єкт із середніми наслідками (СС2) | 21 |
|  | 3) об’єкт із незначними наслідками (СС1) | 11 |
| 7. Кількість порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, пов’язаних з експлуатацією або під час будівництва об’єкта, та виявлених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду* | 1) порушень не виявлено | 0 |
|  | 2) до трьох порушень, які були усунені у встановлений строк | 1 |
|  | 3) від трьох до десяти порушень, які були усунені у встановлений строк | 3 |
|  | 4) більше десяти порушень, які були усунені у встановлений строк | 5 |
|  | 5) до трьох порушень, які не були усунені у встановлений строк | 10 |
|  | 6) від трьох до десяти порушень, які не були усунені у встановлений строк | 20 |
|  | 7) більше десяти порушень, які не були усунені у встановлений строк | 25 |

__________

* Якщо об’єкт може бути одночасно віднесено до двох або більше показників критерію, застосовується показник з найбільшою кількістю балів.

** Критерій застосовується виключно до об’єктів, що будуються.

*** Майнова шкода вважається заподіяною у великих розмірах, якщо прямі збитки становлять суму, яка в 300 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а в особливо великих розмірах — якщо прямі збитки становлять суму, яка в 1000 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.